# Novi evropski standardi za lesne pelete

Eija Alakangas, VTT, koordinator za projekt  EUBIONET III, convenor  WG2, CEN/TC 335
P.O.Box 1603, FI-40101 Jyväskylä, Finland

Tel. +358 20 722 2550, E-pošta: eija.alakangas@vtt.fi, www.eubionet.net

Prevod: Katarina Vertin, APE, d.o.o.

Naslov: Litijska 45, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 586 38 70

E-pošta: info@ape.si

Uvod v specifikacijo standardov in, certificiranja goriva

Evropska komisija je leta 2000 pooblastila Evropski odbor za standardizacijo, CEN TC335 v okviru odbora za pripravo standardov za trdna biogoriva. V prvi fazi je bilo 27 pred-standardov (tehnične specifikacije), objavljenih v obdobju 2003-2006. Ti pred-standardi so bili posodobljeni v evropske EN-standarde v obdobju 2007-2010. Skupno bo objavljeno 40 standardov za terminologijo, specifikacije goriva in razrede, zagotavljanje kakovosti, vzorčenja, analize fizikalne in mehanske ter kemijske lastnosti. Večina teh standardov je v fazi odobritve in bodo objavljeni v letu 2011. Seznam standardov, ki so bili objavljeni ali so v pripravi, so navedeni na koncu tega članka, najpomembnejši izrazi pa v Prilogi 1.
Objavljeni EN-standardi bodo zamenjali nasprotujoče si nacionalne standarde.

V članku je opisano trenutno stanje specifikacij za gorivo in razredi standardov (EN 14961-serije) za pelete.

Nemško Združenje za pelete (DEPI) je pripravilo tudi sistem certificiranja (ENplus in EN) lesnih peletov za neindustrijsko uporabo. Certificiranje je potrdilo tretje stranke (tj. izdaje izjave, priloga 1), da so izpolnjene določene zahteve za lesne pelete. ENplus in EN certificiranja z nekaterimi spremembami temeljita na evropskih standardih EN 14961-2 in prEN 15234-2 (www.enplus-pellets.de). V prihodnosti bo ENplus in sistem certificiranja EN upravljal Evropski svet pelet (EPC), ki deluje pod okriljem AEBIOM.

Industrijski uporabniki so ustvarili lastne specifikacije za lesne pelete, v katerem so navedene zahteve za gorivo. Te specifikacije temeljijo na evropskih standardih za lesne pelete (EN 14961-1 in EN 14961-2) in vključujejo tudi nekatere posebne zahteve za različne vrste uporabnikov.

Specifikacija goriva, razredi in zagotavljanje kakovosti - večdelni standardi

Dva najpomembnejša standarda, ki se razvijata, vsebujeta razvrščanje, specifikacijo (EN 14961) in zagotavljanje kakovosti za trdna biogoriva (EN 15234). Oba bosta objavljena kot večdelna standarda. Prvi del - splošne zahteve EN 14961 vključuje vsa trdna biogoriva in je namenjen za vse skupine uporabnikov, vendar bo verjetno uporabljen predvsem v industriji.

Delovna skupina 2, CEN / TC 335 razvija naslednje standarde peletov
- EN 14961-1 splošna uporaba tudi peleti iz različnih surovin za biomaso (objavljeno)
- EN14961-2 lesni peleti za neindustrijsko uporabo (v pripravi, končni osnutek)
- EN14961-6 ne-lesni peleti za neindustrijsko uporabo (v sprejemanju).

EN14961-2 in EN14961-6, je tako imenovani proizvodni standard za neindustrijsko uporabo, kar pomeni,  da se kurivo uporablja v manjših napravah, kot so gospodinjstva in manjših stavbah v privatnem in javnem sektorju. V standardu produkta so vse lastnosti normativne in  med seboj povezane oblikujejo razred (glej Prilogi 3 - 5).

Peleti iz biomase po EN 14961-1

Splošni del 1, EN14961 vključuje Tabelo 4 (glej Prilogo 2) za določanje vseh vrst peletov iz biomase. Ti peleti so lahko proizvedeni iz različnih biomasnih surovin. Ta del vključuje tudi razvrstitev trdnih biogoriv, ki temelji na njihovem izvoru. Proizvodnja verige goriv naj bi bila popolnoma sledljiva po celotni verigi. Trdna biogoriva so razdeljena v naslednje podkategorije glede na razvrstitev po EN 14961-1:
1) Lesna biomasa (Tabela 1)
2) Zelna biomasa (Tabela 2)
3)      Sadna biomasa in

4)  Mešanice in zmesi (Tabela 3).

Lesna biomasa je biomasa iz dreves, grmovja in grmičevja. Zelna biomasa so rastline, ki imajo ne-lesena stebla, ki so odmrla ob koncu rastne sezone. Vključuje zrna in njihov stranski proizvod, kot so žita. Sadna biomasa je biomasa iz delov rastlin z ali brez semen.

Če obstaja podatek je potrebno navesti dejansko vrsto biomase (npr. smreka, pšenica). Dejansko vrsto lesa (npr. smreka) je mogoče navesti v skladu z EN 13556 "nomenklatura hlodov in žaganega lesa".

Izraz "mešanice in zmesi" v Tabelah 1, 2 in 3 se nanaša na material različnega izvora znotraj določenega polja v klasifikacijski tabeli in se pojavlja na štirih ravneh. Mešanice so namenoma mešana biogoriva, medtem ko so zmesi nenamerno mešana biogoriva. Poreklo mešanice in zmesi je potrebno opisati z uporabo Tabel 1, 2 in 3.

Namen razvrščanja je, s čim več podrobnostmi, omogočiti razlikovanje in opredelitev surovin glede na njihovo poreklo. Klasifikacija kakovosti v tabeli je bila pripravljena samo za trdna biogoriva, s katerimi se veliko trguje.

Razvrstitev po EN14961-1 je prilagodljiva, kar pomeni, da s tem proizvajalec ali potrošnik lahko izbere iz vsakega razreda klasifikacije, tisto ki ustreza proizvedeni ali želeni kakovosti goriva. Ta tako  imenovana " prosta uvrstitev" v 1. delu ne združuje različnih lastnosti med seboj. Prednost te razvrstitve je, da se lahko proizvajalec in potrošnik o značilnostih goriva dogovorita od primera do primera. Odpaden gradbeni les ni vključen v standardu EN 14961-1.

Najpomembnejše značilnosti so obvezne, normativne ter so podane v specifikaciji goriv. Te značilnosti se razlikujejo glede na različne oblike s katerimi se trguje, medtem ko so najpomembnejše značilnosti za vsa trda biogoriva vlaga (M), velikost delcev / dimenzije (P ali D/L) in vsebina pepela (A). Na primer, povprečni delež vlage v gorivih se navede kot vrednost po simbolu (npr. M10), kar pomeni, da je povprečna vsebnost vlage v gorivu (10 w-%. Nekatere značilnosti, kot so na primer, gostota (BD), niso obvezne, so zgolj informativne (glej Prilogo 2). Primer specifikacije goriva za lesne pelete v skladu z EN 14961-1 je prikazan na Sliki 2.

Slika 1. Dimenzija 8 mm lesnih peletov po standardu EN 14961-1.

Tabela 1. Klasifikacija lesne biomase.

| 1.1 Les iz gozda in nasadov | 1.1.1 Cela drevesa | 1.1.1.1 Les listavcev |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.1.2 Les iglavcev |
|  |  | 1.1.1.3 Grmovnice kratke obhodnje |
|  |  | 1.1.1.4 Grmovje |
|  |  | 1.1.1.5 Zmesi In mešanice |
|  | 1.1.2 Deblovina | 1.1.2.1 Listnatih dreves |
|  |  | 1.1.2.2 Iglavcev |
|  |  | 1.1.2.3 Zmesi in mešanice |
|  | 1.1.3 Sečni ostanki | 1.1.3.1 Sveži/zeleni (vključno z listi/ iglicami) |
|  |  | 1.1.3.2 Suhi |
|  |  | 1.1.3.3 Zmesi In mešanice |
|  | 1.1.4 Panji | 1.1.4.1 Les listavcev |
|  |  | 1.1.4.2 Les iglavcev |
|  |  | 1.1.4.3 Grmovnice kratke obhodnje |
|  |  | 1.1.4.4 Grmovje |
|  |  | 1.1.4.5 Zmesi In mešanice |
|  | 1.1.5 Skorja (pri gozdarskih opravilih )* |
|  | 1.1.6 Lesnata biomasa iz urejanja krajine |
| 1.2 Lesnopredelovalna industrija, stranski proizvodi in ostanki | 1.2.1 Kemično neobdelani lesni ostanki | 1.2.1.1 Les brez skorje |
|  |  | 1.2.1.2 Les s skorjo * |
|  |  | 1.2.1.3 Skorja (pri industrijskih opravilih)* |
|  |  | 1.2.1.4 Zmesi In mešanice |
|  | 1.2.2 Kemično obdelani lesni ostanki | 1.2.2.1 Les brez skorje |
|  |  | 1.2.2.2 Les s skorjo * |
|  |  | 1.2.2.3 Skorja (pri industrijskih opravilih)* |
|  |  | 1.2.2.4 Zmesi In mešanice |
|  | 1.2.3 Vlakninski ostanki iz celulozne in papirne industrije | 1.2.3.1 Kemično neobdelani vlakninski ostanki |
|  |  | 1.2.3.2 Kemično obdelani vlakninski ostanki |
| 1.3 Rabljen les | 1.3.1 Kemično neobdelan les | 1.3.1.1 Les brez skorje |
|  |  | 1.3.1.2 Skorja* |
|  |  | 1.3.1.3 Zmesi In mešanice |
|  | 1.3.2 Kemično obdelan les | 1.3.2.1 Les brez skorje |
|  |  | 1.3.2.2 Skorja* |
|  |  | 1.3.2.3 Zmesi In mešanice |
| 1.4 Zmesi in mešanice |

OPOMBA: 	Ostanki plutovine so vključeni v podskupinah skorje.

Tabela 2. Klasifikacija 2 Zelna biomasa (EN 14961-1)

| 2.1 Zelna biomasa iz kmetijstva in vrtnarstva | 2.1.1 Žitarice | 2.1.1.1 Celotna rastlina |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.1.1.2 Slamnati deli |
|  |  | 2.1.1.3 Zrna ali semena |
|  |  | 2.1.1.4 Luščine ali lupine |
|  |  | 2.1.1.5 Mešanice in zmesi |
|  | 2.1.2 Trave | 2.1.2.1 Celotna rastlina |
|  |  | 2.1.2.2 Slamnati deli |
|  |  | 2.1.2.3 Semena |
|  |  | 2.1.2.4 Lupine |
|  |  | 2.1.2.5 Mešanice in zmesi |
|  | 2.1.3 Oljni posevki | 2.1.3.1 Celotna rastlina |
|  |  | 2.1.3.2 Stebla in listi |
|  |  | 2.1.3.3 Semena |
|  |  | 2.1.3.4 Luščine ali lupine |
|  |  | 2.1.3.5 Mešanice in zmesi |
|  | 2.1.4 Korenčnice | 2.1.4.1 Celotna rastlina |
|  |  | 2.1.4.2 Stebla in listi |
|  |  | 2.1.4.3 Korenina |
|  |  | 2.1.4.4 Mešanice in zmesi |
|  | 2.1.5 Stročnice | 2.1.5.1 Celotna rastlina |
|  |  | 2.1.5.2 Stebla in listi |
|  |  | 2.1.5.3 Sadež |
|  |  | 2.1.5.4 Stroki |
|  |  | 2.1.5.5 Mešanice in zmesi |
|  | 2.1.6 Cvetje | 2.1.6.1 Celotna rastlina |
|  |  | 2.1.6.2 Stebla in listi |
|  |  | 2.1.6.3 Semena |
|  |  | 2.1.6.4 Mešanice in zmesi |
|  | 2.1.7 Ločena zelna biomasa z vrtov, parkov, vzdrževanja cest, vinogradov in sadovnjakov |
|  | 2.1.8 Mešanice in zmesi |
| 2.2 Stranski produkti in ostanki iz industrijske predelave zelene biomase b | 2.2.1 Kemično neobdelana zelna biomasa | 2.2.1.1 Žitarice in trave |
|  |  | 2.2.1.2 Oljni posevki |
|  |  | 2.2.1.3 Korenčnice |
|  |  | 2.2.1.4 Stročnice |
|  |  | 2.2.1.5 Cvetje |
|  |  | 2.2.1.6 Mešanice in zmesi |
|  | 2.2.2 Kemično obdelana zelna biomasa | 2.2.2.1 Žitarice in trave |
|  |  | 2.2.2.2 Oljni posevki |
|  |  | 2.2.2.3 Korenčnice |
|  |  | 2.2.2.4 Stročnice |
|  |  | 2.2.2.5 Cvetje |
|  |  | 2.2.2.6 Mešanice in zmesi |
|  | 2.2.3 Mešanice in zmesi |
| 2.3 Mešanice in zmesi |

Tabela 3. Klasifikacija 3 Sadna biomasa in 4 Zmesi in mešanice (EN 14961-1)

| 3.1 Sadje iz sadovnjakov in vrtov | 3.1.1 Jagode | 3.1.1.1 Cele jagode |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3.1.1.2 Meso |
|  |  | 3.1.1.3 Semena |
|  |  | 3.1.1.4 Mešanice in zmesi |
|  | 3.1.2 Sadje s peškami/koščicami | 3.1.2.1 Celo sadje |
|  |  | 3.1.2.2 Meso |
|  |  | 3.1.2.3 Peške/koščice |
|  |  | 3.1.2.4 Mešanice in zmesi |
|  | 3.1.3 Oreški in želodi | 3.1.3.1 Celi oreški |
|  |  | 3.1.3.2 Lupine/luščine |
|  |  | 3.1.3.3 Koščice |
|  |  | 3.1.3.4 Mešanice in zmesi |
|  | 3.1.4 Mešanice in zmesi |
| 3.2 Stranski proizvodi in ostanki iz sadno-predelovalne industrijec | 3.2.1 Kemično neobdelani sadni ostanki | 3.2.1.1 Jagode |
|  |  | 3.2.1.2 Sadje s peškami/koščicami |
|  |  | 3.2.1.3 Oreški in želodi |
|  |  | 3.2.1.4 Surove oljčne tropine |
|  |  | 3.2.1.5 Mešanice in zmesi |
|  | 3.2.2 Kemično obdelani sadni ostanki | 3.2.2.1 Jagode |
|  |  | 3.2.2.2 Sadje s peškami/koščicami |
|  |  | 3.2.2.3 Oreški in želodi |
|  |  | 3.2.2.4 Suhe oljčne tropine |
|  |  | 3.2.2.5 Mešanice in zmesi |
|  | 3.2.3 Mešanice in zmesi |
| 3.3 Mešanice in zmesi |
| 4 Mešanice in zmesi |
| 4.1 Mešanice |
| 4.2 Zmesi |

EN 14961-2 Lesni peleti za neindustrijsko uporabo

Lesni peleti za neindustrijsko uporabo so določeni v skladu z EN 14961-2. Lastnosti so prikazane v tabeli v Prilogi 4. Sušeni peleti so izključeni iz področja tega standarda. ISO / TC 238, bo izdelal posebno tabelo kakovosti za termično obdelano biomaso (npr. sušena ali pari izpostavljena biomasa).

Razred A1 lesnih peletov predstavlja les iz pragozdov in kemično neobdelane lesne ostanke z nizko vsebnostjo pepela, dušika in klora. Goriva z rahlo višjo vsebnostjo pepela, dušika in/ali vsebujejo klor so v razredu A2. V razredu B je dovoljen kemično obdelan les, lesni industrijski stranski proizvodi in ostanki ter že uporabljen les, vendar z zelo strogimi  mejami vrednosti za težke kovine.

Za zaščito malih potrošnikov so nekatere težke kovine normativi lesnih peletov za neindustrijsko uporabo.

Če so podane podrobnosti o izvoru in ravnanju (metoda priprave v kombinaciji z izkušnjami), fizikalno-kemijske analize niso potrebne.

Za zagotavljanje ustrezne uporabe  ter točnosti podatkov, uporabimo najprimernejše ukrepe od spodaj naštetih:

- uporaba tipičnih vrednosti, na primer iz Priloge B na EN 14961-1, ali pridobljenih iz izkušenj;

- izračun lastnosti, na primer z uporabo tipičnih vrednosti in ob upoštevanju, dokumentiranih specifičnih vrednosti;

- izvajanje analize: a) s poenostavljenimi metodami, če so le-te na voljo, b) z referenčnimi metodami.

Odgovornost proizvajalca ali dobavitelja za zagotavljanje pravilne in točne informacije, je popolnoma enaka, ne glede na to ali so bile opravljene laboratorijske analize ali ne. Kljub tipičnim vrednostim mora proizvajalec ali dobavitelj zagotoviti točne in zanesljive podatke. Tipične vrednosti različne biomase so naštete v Prilogi B v EN 14961-1.

Kemično obdelavo pred spravilom biomase ni treba navesti. Kadar koli nosilec dejavnosti v verigi dobave goriva posumi na resno onesnaženje tal (npr. premog, rudniška jalovišča), ali če je bila zasaditev razlog za sekvestacijo kemikalij ali je bila biomasa gnojena z blatom iz čistilnih naprav (izdan iz odpadne vode ali kemičnih procesov), je potrebno opraviti analizo goriva za ugotavljanje kemične nečistoče, kot so halogenirane organske spojine ali težke kovine.

EN 14961-6 Ne-lesni peleti za neindustrijsko uporabo

Ta evropski standard določa razrede kakovosti goriva in specifikacije, za ne- lesne pelete za neindustrijsko uporabo.

Ta standard zajema le ne-lesne pelete, proizvedene iz (glej Tabelo 2 - 3):
- 2 Zelne biomase

- 3 Sadne biomase

- 4 Biomasne mešanice in zmesi

Standard bo vključeval Tabelo 1 (Priloga 3) za specifikacijo peletov iz biomase iz slame, trajnih trav in trstja kanarske čužke in Tabelo 2 (Priloga 4) za mešanice in zmesi.

Skupina 4 - vključuje mešanice in zmesi, ki temeljijo na trdnih biogorivih iz skupin lesne, travnate in sadne biomase.

Če zmesi ali mešanice trdnih biogoriv, vsebujejo kemično obdelane materiale je le-te potrebno navesti.

EN 15234 - Večdelni standard za zagotavljanje kakovosti goriva

Splošni cilj predlaganega večdelnega standarda prEN 15234 je zagotoviti kakovost biogoriv skozi celotno dobavno verigo, od izvora do dostave trdnih biogoriv in ustvariti ustrezno zaupanje da so zahteve glede kakovosti izpolnjene.

Cilj prEN15234-1 je, da služi kot orodje, ki omogoči učinkovito trgovanje biogoriv.

S tem:

1. končni uporabnik lahko najde biogoriva, ki ustrezajo njegovim potrebam;

2. proizvajalec/dobavitelj lahko proizvaja biogoriva z določenimi in konsistentnimi lastnosti, ter opiše proizvod kupcu.

Ukrepi za zagotavljanje kakovosti bodo vzpostavili zaupanje v biogoriva prek sistemov, ki so enostavni za upravljanje in ne povzročajo nepotrebne birokracije.

Trdna biogoriva, so določena v skladu z EN 14961 nizom - Trdna biogoriva, specifikacije za gorivo in razredi.

V skladu s terminologijo ISO 9001 je Sistem vodenja kakovosti praviloma sestavljen iz načrtovanja, nadzora, zagotavljanja in izboljševanja kakovosti. prEN 15234-1 zajema zagotavljane kakovosti goriva (del vodenja kakovosti, ki se osredotoča na zagotavljanje zaupanja - izpolnjene zahteve glede kakovosti) in nadzor kakovosti (del vodenja kakovosti, osredotočen na izpolnjevanje zahtev glede kakovosti).

Uporabniki evropskega standarda lahko standard prEN 15234-1 vključijo v svoj splošni sistem zagotavljanja kakovosti, na primer v serije ISO 9000. Če družba nima lastnega sistema vodenja kakovosti lahko prEN 15234-1 uporabljajo samostojno za pomoč dobavitelju pri dokumentiranju kakovosti goriva in ustvarjanju ustreznega zaupanja med dobaviteljem in končnim uporabnikom.

Deklaracijo izdelka (prEN 15234-1) za trdna biogoriva izda dobavitelj končnemu uporabniku ali trgovcu na drobno. Deklaracija za gorivo se izda za vsako serijo. Količina serije se določi v dobavni pogodbi. Dobavitelj določi datum deklaracije in vodi evidenco najmanj eno leto po dobavi. Deklaracija za gorivo podaja nivo kakovosti v skladu z ustreznim delom standarda EN 14961. Na Sliki 2 je primer specifikacije lesnih peletov po prEN 14961-2.

Deklaracija za gorivo vključujejo vsaj:
• dobavitelja (organ ali podjetje), vključno s kontaktnimi podatki

• poreklo in vir (po EN 14961-1)

• državo/države (lokacije) porekla

• obliko (npr. pelete)

• specifikacija lastnosti v skladu z delom o normativih po standardu EN 14961

- Normativne lastnosti

- Informativne lastnosti

• kemična obdelava, če se trguje s kemično obdelano biomaso (da/ne)

• podpis (delovni naslov ali odgovornost), ime, datum in kraj

Deklaracija o gorivu se lahko odobri elektronsko. Podpis in datum je lahko sprejet s podpisom tovornega lista ali žigosanja paketov v skladu z ustreznim delom po EN 14961.

Slika 2. Primer specifikacije lastnosti goriva po EN 14961-2 za lesne pelete.

Literatura

Alakangas, E. Fuel specification and classes – introduction to Task IV and feedback from industry and assification of used wood in fuel specification and classes (EN 14961) multipart standard, Final conference – BioNormII, Pre-Normative research on solid biofuels for improved European standards, 4 November 2009, Leipzig, Germany, p. 71 – 80 (www.bionorm2.eu)

Alakangas, E. European standards for fuel specification and classes of solid biofuels, “Solid Biofuels for Energy: A Lower Greenhouse Gas Alternative”, Springer 2010, ISBN 978-1-84996-392-3, p. 21-41.

Alakangas, E. (VTT), Kilgus, D. (USTUTT ) & Rautbauer J. (FJ-BLT). Comparison of different pellet standards and proposals for upgrading CEN/TS 14961, BioNormII. November 2007. 16 p.

Alakangas, E. European standards for solid biofuels – case wood pellets and wood chips, Riga 6 – 7 May 2009, Wood combustion and standards, Proc. Environmental and climate technologies, Serija 13, sejums 2, p. 7 – 20.

Alakangas, E. & Gushcha, J. (eds.) Summary report of combustion test, BioNormII- Pre-normative research on solid biofuels for improved European standards, Project no. 038644, DIV7-Part 7. 86 p. (www.bionorm2.eu).

Alakangas, E., Rathbauer, J., Sulzbacher, L., Kilgus, D., Baumbach, G., Grammelis, P.& Malliopoulou, A., Blumberga, D. & Gushcha, J. Feedback on prEN 14961 standards from industry and workshops. BioNormII- Pre-normative research on solid biofuels for improved European standards, Project no. 038644, DIV6-Part 1. 51 p. (www.bionorm2.eu).

Alakangas, E., Wiik, C. & Lensu, T. CEN 335 – Solid biofuels, Feedback from market actors, EUBIONET report – VTT Report VTT-R-00430-07, Jyväskylä 2007. 58 p. + app. 13 p. (www.eubionet.net)

Seznam standardov na temo peletov

EN 14961:2010. Solid biofuels – Fuel Specification and classes, Part 1 – General requirements.

FprEN 14961-2. Solid biofuels – Fuel Specification and classes, Part 2 – Wood pellets for non-industrial use (Final draft for approval).

prEN 14961.2009. Solid biofuels – Fuel Specification and classes, Part 6 – Non-woody pellets for non-industrial use (final draft).

FprEN 14588:2009, Solid biofuels ― Terminology, definitions and descriptions (approved)

EN 14774-1, Solid biofuels – Methods for the determination of moisture content – Oven dry method – Part 1: Total moisture – Reference method

EN 14774-2, Solid biofuels – Methods for the determination of moisture content – Oven dry method – Part 2: Total moisture – Simplified procedure

EN 14775, Solid biofuels – Methods for the determination of ash content

FprEN 14778, Solid Biofuels –Sampling

FprEN 14780, Solid Biofuels – Methods for sample preparation

EN 14918, Solid Biofuels – Method for the determination of calorific value

EN 15103, Solid Biofuels – Methods for the determination of bulk density

FprEN 15104, Solid Biofuels – Determination of carbon, hydrogen and nitrogen – Instrumental method

FprEN 15149-1 , Solid biofuels – Determination of particle size distribution - Part 1: Oscillating screen method using sieve apertures of 1 mm and above

FprEN 15150, Solid Biofuels – Methods for the determination of particle density

prEN 15210-1, Solid Biofuels – Methods for the determination of mechanical durability of pellets and briquettes – Part 1: Pellets

FprEN 15234-1, Solid Biofuels – Fuel quality assurance, Part 1: General requirements

prEN 15234-1, Solid Biofuels – Fuel quality assurance, Part 2. Wood pellets for non-industrial use. (draft document)

FprEN 15289, Solid Biofuels – Determination of total content of sulphur and chlorine

FprEN 15290, Solid Biofuels –Determination of major elements

FprEN 15296, Solid Biofuels – Conversion of analytical results from one basis to another

prEN 15297, Solid Biofuels – Determination of content of minor elements

FprEN 15370, Solid Biofuels – Methods for the determination of ash melting behaviour

prEN 16127, Solid Biofuels – Determination of length and diameter for pellets and cylindrical briquettes

Standardi označeni s pr s v pripravi, standardi označeni s Fpr so v sprejemanju.

EUBIONET III - IEE/07/777/SI2.499477

Za vsebino tega dokumenta so odgovorni avtorji sami. Vsebina ne odseva mnenj Evropske komisije. Evropska komisija ni odgovorna za kakršnokoli nadaljnjo uporabo informacij.

Priloga 1 Izrazi na temo peletov in standardov

dodatek

material, ki izboljšuje kakovost goriva (npr. gorivnih in manipulativnih lastnosti), zmanjša emisije ali poveča učinkovitost proizvodnje.

bioenergija

energija iz biomase

biogorivo

gorivo, proizvedeno neposredno ali posredno iz biomase (vključuje trdno, tekočo in plinasto obliko goriva iz biomase)

zmes biogoriv 
biogoriva, ki izhajajo iz namerno mešanih različnih biogoriv (vsebina zmesi je znana).

mešanica biogoriv 
biogoriva, ki izhajajo iz različnih naravnih ali nenamerno mešanih biogoriv in / ali različnih vrst biomase (vsebina mešanice ni znana)

biogorivni peleti
Zgoščeno biogorivo iz mlete biomase z dodatki ali brez njih, navadno valjaste oblike, naključne dolžine običajno od 5 do 40 mm, in lomljenimi konci. Surovine za biogorivne pelete so lahko lesna, zelna, sadna biomasa ali biomase mešanice in zmesi. Običajno so izdelane v matricah. Skupna vlaga biogorivnih peletov je običajno manj kot 10% mase.

biomasa

je opredeljena z znanstvenega in tehničnega stališča kot material biološkega izvora, razen materiala, vgrajenega v geoloških sestavah in / ali preoblikovanih v fosilna.
Biomasa je opredeljena v pravnih dokumentih na različne načine glede na področje in cilj ustreznih dokumentov (npr.: Direktiva 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta; Odločba Komisije (2007/589/ES) dne 18. julija 2007 ). Ta opredelitev ni v nasprotju s pravnimi opredelitvami.

certificiranje

izdaja potrdila tretje stranke (tj. izdaje izjave), da so določene zahteve posebne, v zvezi z izdelki, procesi, ureditvijo ali osebami, izpolnjene (povzeto po ISO / IEC 17000, 2005, Definicije 5.2 in 5.5).

kemična obdelava

je opredeljena kot vsakršna obdelava s kemikalijami, razen zraka, vode in toplote. Različni kemični postopki so našteti v Prilogi C standarda EN 14961-1. Vključeni so kemično obdelani lesni ostanki iz predelave lesa ter proizvodnje plošč in pohištva (lepljen, barvan, premazan, lakiran ali kako drugače obdelan les, 1.2.1) ali uporabljen les ( 1.3.2), če ne vsebuje težkih kovin ali halogeniranih organskih spojin, ki so posledica zaščite lesa ali premazov.

Zgoščena biogoriva, stisnjena biogoriva

trdno biogorivo, ki se mu z mehanskim stiskanjem  poveča gostoto in stisne v določeno velikost in obliko, kot so kocke, stisnjene polena, peleti biogoriva ali biogoriva briketov. Glej tudi biogorivni briketi in peleti.

sadna biomasa

biomasa iz delov rastlin, ki imajo semena. Oreški, olive

goriva

nosilec energije, namenjene za pretvarjanje energije. Goriva so trdna, tekoča ali plinasta. Gorivo lahko izvira iz biomase, odpadkov in / ali fosilnih materialov

specifikacija goriv

dokument, ki določa značilnosti goriv

zelna biomasa

biomasa iz rastlin, ki je brez lesenega stebla in ki umre ob koncu rastne sezone. Glej tudi energetska trava.

peleti, ki niso iz lesa

Zgoščeno biogorivo, ki ni iz lesne biomase, narejeno iz biomase v prahu z dodatki ali brez njih, navadno valjaste oblike s premerom <25 mm, naključne dolžine običajno od 3,15 do 40 mm z zlomljenimi konci, pridobljeno z mehanskim stiskanjem. Surovina za takšne pelete je zelna, sadna ali biomasa iz mešanic in zmesi. Običajno so izdelani v matricah, imajo vsebnost vlage običajno manj kot 15% svoje mase.

trdna biogoriva

trdna goriva proizvedena neposredno ali posredno iz biomase

standard

Dokument, ki nastane z dogovorom in ga odobri priznani organ. Dokument določa, za splošno in večkratno uporabo določena pravila, smernice ali značilnosti za dejavnosti in njihove rezultate, katerih namen je doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem področju. OPOMBA standardi morajo temeljiti na konsolidiranih rezultatih znanosti, tehnologije in izkušenj, in so namenjeni spodbujanju optimalne koristi skupnosti. Vir: CEN / CENELEC Notranji pravilnik.

lesno gorivo, goriva na osnovi lesa, biogorivo pridobljeno iz lesa,

vse vrste biogoriv ki izvirajo neposredno ali posredno iz lesne biomase. Glej tudi drva, goriva iz gozda in črni lug.

stranski proizvodi in ostanki iz industrije za predelavo hrane

lesni ostanki biomase, ki izvirajo iz obdelave lesa, kot tudi industrije celuloze in papirja. Primeri: lubje, ostanki plute, ostanki prečnih prerezov, obrobe, ostanki plošč iz lepenke, vlakninski mulj, prah od brušenja, ostanki ivernih plošč, ostanki vezanega lesa, žagovina, krajniki iz ostružki.

lesna biomasa

biomasa iz dreves, grmovja in grmičevja. Ta opredelitev vključuje gozd, plantažni les, lesne industrije za predelavo stranskih proizvodov in ostankov, in uporabljen les.

Priloga 2— Specifikacije in lastnosti za pelete (EN 14961-1)

|  | Glavna tabela |  |
| --- | --- | --- |
|  | Poreklo: V skladu s tabelo 1,2 ali 3 | Lesna biomasa (1); Zelna biomasa (2); Sadna biomasa (3); Mešanice in zmesi (4). |
|  | Prodajna oblika | Peleti |
| Normativno | L Dolžina D Premer Dimenzije (mm) |  |
|  | Dimenzije (mm) |
|  | Premer (D) in dolžina (L) a |
|  | D 06 | 6 mm ( 1,0 mm in 3,15 ( L ( 40 mm |
|  | D 08 | 8 mm ( 1,0 mm, in 3,15 ( L ( 40 mm |
|  | D 10 | 10 mm ( 1,0 mm, in 3,15 ( L ( 40 mm |
|  | D 12 | 12 mm ( 1,0 mm, in 3,15 ( L ( 50 mm |
|  | D 25 | 25 mm ( 1,0 mm, in 10 ( L ( 50 mm |
|  | Vlaga, M (w-% kot dobljeno) prEN 14774-1, prEN14774-2 |
|  | M10 | ( 10 % |  |
|  | M15 | ( 15 % |  |
|  | Pepel, A (w-% suhe osnove) EN 14775 |  |
|  | A0.5 | ( 0,5% |  |
|  | A0.7 | ( 0,7% |  |
|  | A1.0 | ( 1,0% |  |
|  | A1.5 | ( 1,5 % |  |
|  | A2.0 | ( 2,0 % |  |
|  | A3.0 | ( 3,0 % |  |
|  | A5.0 | ( 5,0 % |  |
|  | A7.0 | ( 7,0 % |  |
|  | A10.0 | ( 10,0 % |  |
|  | A10.0+ | > 10,0 % |
|  | Mehanska trajnost, DU (w-% peletov po testiranju) EN15210-1 |
|  | DU97.5 | ( 97,5 % |  |
|  | DU96.5 | ( 96,5 % |  |
|  | DU95.0 | ( 95,0 % |  |
|  | DU95.0- | < 95,0 % (navesti minimalno vrednost) |  |
|  | Količina drobirja, F (w-%, < 3,15 mm b) po proizvodnji ko so naloženi ali pakirani, EN15210-1 |
|  | F1.0 | ( 1,0 % |  |
|  | F2.0 | ( 2,0 % |  |
|  | F3.0 | ( 3,0 % |  |
|  | F5.0 | ( 5,0 % |  |
|  | F5.0+ | > 5,0 % (navesti maximalno vrednost) |  |
|  | Dodatki (w-% stisnjene mase) c | Potrebno navesti vrsto in vsebino stiskanja, zaviralce žlindre ali katere koli druge dodatke |
|  | Gostota (BD) kot prejeto (kg/m3) EN 15103 |
|  | BD550 | > 550 kg/m3 |
|  | BD600 | > 600 kg/m3 |
|  | BD650 | > 650 kg/m3 |
|  | BD700 | > 700 kg/m3 |
|  | BD700+ | > 700 kg/m3 (navesti minimalno vrednost) |
|  | Neto kalorična vrednost kot prejeto, Q (MJ/kg or kWh/kg) EN 14918 | Navesti minimalno vrednost |

| Normativi / informativno | Žveplo, S (w-% suhe osnove) prEN 15289 |
| --- | --- |
|  | S0.02 | ( 0,02 % | Normativ: Kemično obdelana biomasa (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) ali če so bili uporabljeni aditivi, ki vsebujejo žveplo. Informativno: Vsa goriva, ki niso kemično obdelana (glej izjeme zgoraj). |
|  | S0.05 | ( 0,05 % |  |
|  | S0.08 | ( 0,08 % |  |
|  | S0.10 | ( 0,10 % |  |
|  | S0.20 | ( 0,20 % |  |
|  | S0.20+ | > 0,20 % (navesti maximalno vrednost) |  |
|  | Dušik, N (w-% suhe osnove) prEN 15104 |
|  | N0.3 | ( 0,3 % | Normativ: Kemično obdelana biomasa (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) Informativno: Vsa goriva, ki niso kemično obdelana (glej izjeme zgoraj). |
|  | N0.5 | ( 0,5 % |  |
|  | N1.0 | ( 1,0 % |  |
|  | N2.0 | ( 2,0 % |  |
|  | N3.0 | ( 3,0 % |  |
|  | N3.0+ | > 3,0 % (navesti maximalno vrednost) |  |
|  | Klor, Cl (w-% suhe osnove) prEN 15289 |
|  | Cl0.02 | ( 0,02 % | Normativ: Kemično obdelana biomasa (1.2.2; 1.3.2; 2.2.2; 3.2.2) Informativno: Vsa goriva, ki niso kemično obdelana (glej izjeme zgoraj). |
|  | Cl0.03 | ( 0,03 % |  |
|  | Cl0.07 | ( 0,07 % |  |
|  | Cl0.10 | ( 0,10 % |  |
|  | Cl0.10+ | > 0,10 % (navesti maximalno vrednost) |  |
| Informativno: Taljenje pepela (°C) prEN 15370 | Temperatura deformacije, DT mora biti navedena |
| a Količina peletov daljših kot 40 mm (ali 50 mm) so lahko 5 w-%. Maximalna dolžina za razrede D06, D08 in D10 naj bo < 45 mm. b Napake naj bi bile določen po metodi prEN 15149-1. c Maximalna količina aditivov je 20 w-% stisnjene mase. Naveden tip (npr. škrob). Če je količina večja potem je material za pelete mešanica. |

Opomba	Posebej bi morali biti pozorni na taljenje pepela pri določenih gorivih biomase, na primer evkaliptus, tropine oliv, trajne trave (miskant), slama, topol, panjevci kratke obhodnje.

Priloga 3 – Specifikacija lesnih peletov za neindustrijsko rabo (FprEN 14961-2, zadnji osnutek junij 2010)

| Normativi | Razredi lastnosti, Metoda analize | Enota | A1 | A2 | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poreklo in vir |  | 1.1.3 Deblovina 1.2.1 Kemično neobdelani lesni ostanki | 1.1.1 Cela drevesa brez korenin 1.1.3 Deblovina 1.1.4 Sečni ostanki 1.1.6 Bark 1.2.1 Kemično neobdelani lesni ostanki | 1.1 Gozd, nasadi in ostal les iz pragozda 1.2 Ostanki in stranski proizvodi iz lesnopredelovalne industrije 1.3 Rabljen les |
|  | Premer, D a in dolžina L, b prEN 16127 | mm | D06, 6 ± 1; 3,15 < L < 40 D08, 8 ± 1 3,15 < L < 40 | D06, 6 ± 1; 3,15 < L < 40 D08, 8 ± 1; 3,15 < L < 40 | D06, 6 ± 1; 3,15 < L < 40 D08, 8 ± 1; 3,15 < L < 40 |
|  | Vlaga, M EN 14774-1, EN 14774-2 | Kot prejeto, w-% mokra osnova | M10 < 10 | M10 < 10 | M10 < 10 |
|  | Pepel, A EN14775 | w-% suho | A0.7 < 0,7 | A1.5 < 1,5 | A3.5 < 3,5 |
|  | Mehanska trdnost, DU, EN 15210-1 | Kot prejeto, w-% | DU97.5 > 97,5 | DU97.5 > 97,5 | DU96.5 > 96,5 |
|  | Drobir na izhodu iz tovarne pri razsutem tovoru (ob času nalaganja) in v majhne (do 20 kg) in velike vreče ( ob času pakiranja ali dostave do uporabnika), F, EN EN15210-1 | w-% Kot prejeto | F1.0 < 1,0 | F1.0 < 1,0 | F1.0 < 1,0 |
|  | Dodatki c | w-% suho | < 2 w-% navesti tip in količino | < 2 w-% navesti tip in količino | < 2 w-% navesti tip in količino |
|  | Neto kalorična vrednost, Q, EN 14918 | Kot prejeto, MJ/kg ali kWh/kg | Q16.5, 16,5<Q<19 or Q4.6 ,4,6<Q<5,3 | Q16.3,16,3<Q<19 or Q4.5, 4,5<Q<5,3 | Q16.0, 16,0<Q<19 or Q4.4, 4,4<Q<5,3 |
|  | Gostota, BD, EN 15103 | kg/m3 | BD600 > 600 | BD600 > 600 | BD600 > 600 |
|  | Dušik, N, prEN 15104 | w-% suho | N0.3 < 0,3 | N0.5 < 0,5 | N1.0 < 1,0 |
|  | Žveplo , S, prEN 15289 | w-% suho | S0.03 < 0,03 | S0.03 < 0,03 | S0.04 < 0,04 |
|  | Klor, Cl, prEN 15289 | w-% suho | Cl0.02 < 0,02 | Cl0.02 < 0,02 | Cl0.03 < 0,03 |
|  | Arzenik, As, prEN 15297 | mg/kg suho | < 1 | < 1 | < 1 |
|  | Kadmij, Cd, prEN 15297 | mg/kg suho | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
|  | Krom, Cr, prEN 15297 | mg/kg suho | < 10 | < 10 | < 10 |
|  | Bakro, Cu, prEN 15297 | mg/kg suho | < 10 | < 10 | < 10 |
|  | Svinec, Pb, prEN 15297 | mg/kg suho | < 10 | < 10 | < 10 |
|  | Živo srebro, Hg, prEN 15297 | mg/kg suho | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | Nikelj, Ni, prEN 15297 | mg/kg suho | < 10 | < 10 | < 10 |
|  | Cink, Zn, prEN 15297 | mg/kg suho | < 100 | < 100 | < 100 |
| Informativno | Taljenje pepela, d prEN15370 | oC | Mora biti navedeno | Mora biti navedeno | Mora biti navedeno |
| a Navesti izbrano velikost peletov. b Količina peletov daljših od 40 mm je lahko 1 w-%. Maximalna dolžina naj bo < 45 mm. c Tip (npr. škrob, koruzna moka, krompirjeva moka, rastlinsko olje) d Vse karakteristične temperature (temperatura začetka krčenja (SST), temperatura deformacije (DT), hemisferna temperatura (HT) in tokovna temperatura (FT) v pogojih oksidacije morajo biti navedene. |

Priloga 4– Specifikacija peletov proizvedenih in žitne slame, miskanta in kanarske čužke

(osnutek pr EN 14961-6)

|  | Razredi lastnosti, Metoda analize | enote | Peleti iz žitne slame | Peleti iz miskanta | Peleti iz kanarske čužke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativi | Poreklo in vir, EN 14961-1 Tabela 1 |  | 2.1.1.2 slamanati del rastline | 2.1.2.1 trave, cela rastlina | 2.1.2.1 trave, cela rastlina |
|  | Premer, D a in dolžina L, b prEN 16127 | mm | D06 do D25, D ± 1; 3,15 < L < 40 (od D06 do D10) 3,15 < L < 50 (od D12 do D25) | D06 do D25, D ± 1; 3,15 < L < 40 (od D06 do D10) 3,15 < L < 50 (od D12 do D25) | D06 do D25, D ± 1; 3,15 < L < 40 (od D06 do D10) 3,15 < L < 50 (od D12 do D25) |
|  | Vlaga, M EN 14774-1, EN 14774-2 | Kot prejeto, w-% | M10 < 10 | M10 < 10 | M12 < 12 |
|  | Pepel, Ac, EN 14775 | w-% suho | A6.0 < 6 A6.0+ > 6 d | A4.0 < 4 A6.0 < 6 | A8.0 < 8 A8.0 + > 8 d |
|  | Mehanska trdnost, DU, EN 15210-1 | Kot prejeto, w-% | DU97.5 > 97,5 | DU97.5 > 97,5 | DU96.5 > 96,5 |
|  | Drobir na izhodu iz tovarne pri razsutem tovoru (ob času nalaganja) in v majhne (do 20 kg) in velike vreče (ob času pakiranja ali dostave do uporabnika), F, EN EN15210-1 | Kot prejeto, w-% | F1.0 < 1,0 | F1.0 < 1,0 | F1.0 < 1,0 |
|  | Dodatki c | w-% suho | navesti tip in količino | navesti tip in količino | navesti tip in količino |
|  | Neto kalorična vrednost, Q, EN 14918 | MJ/kg ali kWh/kg | Navesti minimalno vrednost | Navesti minimalno vrednost | Q14.5 > 14,5 Q4.0 > 4,0 |
|  | Gostota, BD, EN 15103 | Kot prejeto, kg/m3 | BD600 > 600 | BD580 > 580 | BD550 > 550 |
|  | Dušik, N, prEN 15104 | w-% suho | N0.7 < 0,7 | N0.5 < 0,5 | N 2.0 < 2,0 |
|  | Žveplo , S, prEN 15289 | w-% suho | S0.10 < 0,10 | S0.05 < 0,05 | S0.20 < 0,20 |
|  | Klor, Cl, prEN 15289 | w-% suho | Cl0.10 < 0,10 | Cl0.08 < 0,08 | Cl0.10 < 0,10 |
| Informativno | Arzenik, As, prEN 15297 | mg/kg suho | < 1 | < 1 | < 1 |
|  | Kadmij, Cd, prEN 15297 | mg/kg suho | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
|  | Krom, Cr, prEN 15297 | mg/kg suho | < 50 | < 50 | < 50 |
|  | Bakro, Cu, prEN 15297 | mg/kg suho | < 20 | < 20 | < 20 |
|  | Svinec, Pb, prEN 15297 | mg/kg suho | < 10 | < 10 | < 10 |
|  | Živo srebro, Hg, prEN 15297 | mg/kg suho | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
|  | Nikelj, Ni, prEN 15297 | mg/kg suho | < 10 | < 10 | < 10 |
|  | Cink, Zn, prEN 15297 | mg/kg suho | < 100 | < 100 | < 100 |
|  | Taljenje pepela, f prEN15370 | oC | Mora biti navedeno | Mora biti navedeno | Mora biti navedeno |
| a Navesti izbrano velikost peletov. (D06, D08, D10, D12 ali D25) b Količina peletov daljših od 40 mm je lahko 1 w-% (od D06 do D10).. Maximalna dolžina naj bo < 45 mm (od D06 do D10). c Dejanski razred lastnosti pepela naj bi bile navedene. d Vrednost naj bi bila navedena. e. Vrsta dodatkov za pomoč pri proizvodnji, dostavi ali izgorevanju (npr. pripomočki stiskanja, zaviralci žlindre ali kateri koli drugi dodatki, kot so škrob, koruzna moka, krompirjeva moka, rastlinsko olje, ...). Tudi dodatki, ki se uporabljajo po proizvodnji, pred raztovarjanjem pri končnih uporabnikih naj bi bili podobno navedeni (vrsta in količina). f Vse karakteristične temperature (temperatura začetka krčenja (SST), temperatura deformacije (DT), hemisferna temperatura (HT) in tokovna temperatura (FT) v pogojih oksidacije morajo biti navedene. |

Priloga 5 – Specifikacija peletov proizvedenih iz zelne, sadne biomase ali mešanic in zmesi (osnutek pr EN 14961-6)

|  | Razredi lastnosti, Metoda analize | mere | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativi | Poreklo in vir a, EN 14961-1 Tabela 1 |  | 2 Zelna biomasa 3 Sadna biomasa 4 Zmesi in mešanice | 2 Zelna biomasa 3 Sadna biomasa 4 Zmesi in mešanice |
|  | Premer, D b in dolžina Lc prEN 16127 | mm | D06 do D25, D ± 1; 3,15 < L < 40 (od D06 do D10) 3,15 < L < 50 (od D12 do D25) | D06 do D25, D ± 1; 3,15 < L < 40 (od D06 do D10) 3,15 < L < 50 (od D12 do D25) |
|  | Vlaga, M EN 14774-1, EN 14774-2 | Kot prejeto, w-% | M12 < 12 | M15 < 15 |
|  | Pepel, A, EN 14775 | w-% suho | A5.0 < 5 | A10 < 10 |
|  | Mehanska trdnost, DU, EN 15210-1 | Kot prejeto, w-% | DU97.5 > 97,5 | DU96.0 > 96,0 |
|  | Drobir na izhodu iz tovarne pri razsutem tovoru (ob času nalaganja) in v majhne (do 20 kg) in velike vreče (ob času pakiranja ali dostave do uporabnika), F, EN EN15210-1 | Kot prejeto, w-% | F2.0 < 2,0 | F3.0 < 3,0 |
|  | Dodatki d | w-% suho | navesti tip in količino | navesti tip in količino |
|  | Neto kalorična vrednost, Q, EN 14918 | MJ/kg ali kWh/kg | Q14.1 > 14,1 ali Q3.9 > 3,9 | Q13.2 > 13,2 ali Q3.7 > 3,7 |
|  | Gostota, BD, EN 15103 | Kot prejeto, kg/m3 | BD600 > 600 | BD600 > 600 |
|  | Dušik, N, prEN 15104 | w-% suho | N1.5 < 1,5 | N2.0 < 2,0 |
|  | Žveplo , S, prEN 15289 | w-% suho | S0.20 < 0,20 | S0.20 < 0,20 |
|  | Klor, Cl, prEN 15289 | w-% suho | Cl0.20 < 0,20 | Cl0.30 < 0,30 |
| Informativno | Arzenik, As, prEN 15297 | mg/kg suho | < 1 | < 1 |
|  | Kadmij, Cd, prEN 15297 | mg/kg suho | < 0,5 | < 0,5 |
|  | Krom, Cr, prEN 15297 | mg/kg suho | < 50 | < 50 |
|  | Bakro, Cu, prEN 15297 | mg/kg suho | < 20 | < 20 |
|  | Svinec, Pb, prEN 15297 | mg/kg suho | < 10 | < 10 |
|  | Živo srebro, Hg, prEN 15297 | mg/kg suho | < 0,1 | < 0,1 |
|  | Nikelj, Ni, prEN 15297 | mg/kg suho | < 10 | < 10 |
|  | Cink, Zn, prEN 15297 | mg/kg suho | < 100 | < 100 |
|  | Taljenje pepela, e prEN15370 | oC | Mora biti navedeno | Mora biti navedeno |
| a Navedena mora biti 4-mestna razvrstitvena številka za 1 lesna biomasa, 2 zelna in 3 sadna biomasa (Tabela 1 EN 14961-1). Če je znana sestava zmesi, je mogoče w-% uporabiti za navedbo mešanice. Primer 1: 80% w-2.1.1.2 Slama, 20 w-% 2.1.2.2 Trave, slamnati deli rastlin. V primeru mešanice, je potrebno glavno sestavino navesti na prvem mestu. Primer 2: Slama 2.1.1.2, 2.1.2.2 Trave, slamnati deli rastlin. b Navesti izbrano velikost peletov. (D06, D08, D10, D12 ali D25 c Količina peletov daljših od 40 mm je lahko 1 w-% (od D06 do D10).. Maximalna dolžina naj bo < 45 mm (od D06 do D10). d Vrsta dodatkov za pomoč pri proizvodnji, dostavi ali izgorevanju (npr. pripomočki stiskanja, zaviralci žlindre ali kateri koli drugi dodatki, kot so škrob, koruzna moka, krompirjeva moka, rastlinsko olje, ...). Tudi dodatki, ki se uporabljajo po proizvodnji, pred raztovarjanjem pri končnih uporabnikih naj bi bili podobno navedeni (vrsta in količina). e Vse karakteristične temperature (temperatura začetka krčenja (SST), temperatura deformacije (DT), hemisferna temperatura (HT) in tokovna temperatura (FT) v pogojih oksidacije morajo biti navedene. |

# Text boxes

L

D